## Slide 1: ARM指令和处理器介绍
网络空间安全学院
董前琨
2022年5月20日

## Slide 2: 目录
计算机系统概述
  系统结构
  芯片
  处理器
ARM及指令
  RISC和CISC
  指令集
ARM处理器
  ARM架构发展
  ARM处理器及优势

## Slide 3: 计算机系统概述——冯·诺依曼结构

## Slide 4: 计算系统概述-哈弗结构

## Slide 5: 计算机系统基础-芯片

## Slide 6: 计算机系统基础-芯片产业链

## Slide 7: 计算机系统基础——处理器发展趋势

## Slide 8: 计算机系统基础——处理器产业趋势

## Slide 9: 计算机系统基础——多核架构

## Slide 10: RISC和CISC
传统的CISC(复杂指令集)中包括了大量指令, 在使用中逐渐暴露出了许多问题. 例如:
  指令系统过于复杂, 指令长度不定, 寻址方式多样, 指令数目多
  大部分指令需要花费多个时钟周期
  有多种指令可以访存
  存在部分指令专用寄存器
  在编译阶段难以优化编译
  实际上只有少部分指令是在实际中会被频繁用到, 大部分指令都是很少用到
为了解决这些问题提出了RISC(精简指令集)，相对有以下特点：
  指令系统简单, 指令格式一致, 长度统一, 寻址方式少, 指令总数目少
  注重流水线技术, 大部分指令仅在一个机器周期内即可完成
  仅有少数的指令需要访问存储, 尽量在寄存器内进行运算
  有大量的通用寄存器
  便于优化编译
  可以简化硬件设计,降低生产成本等

## Slide 11: ARM和X86

## Slide 12: ARM和X86差别来源于RISC和CISC

## Slide 13: ARM指令集
指令及指令格式详见arm架构指令参考.pdf

## Slide 14: ARM架构发展

## Slide 15: ARM架构发展

## Slide 16: ARM处理器

## Slide 17: ARM处理器内核工作模式

## Slide 18: ARM处理器流水线

## Slide 19: 基于ARMv8的鲲鹏流水线

## Slide 20: 基于ARMv8的鲲鹏流水线特点
分支预测和取指流水线解耦设计，取指流水线每拍最多可提供32Bytes指令供译码，分支预测流水线可以不受取指流水停顿影响，超前进行预测处理
定浮点流水线分开设计，解除定浮点相互反压，每拍可为后端执行部件提供4条整型 微指令及3条浮点微指令
整型运算单元支持每拍4条ALU运算（含2条跳转）及1条乘除运算
浮点及SIMD运算单元支持每拍2条ARM Neon 128bits 浮点及SIMD运算
访存单元支持每拍2条读或写访存操作，读操作最快4拍完成，每拍访存带宽为 2x128bits读及1x128bits写。

## Slide 21
Thank you!
Notes: 接下来是最后一部分，总结与展望