## Slide 1
Verilog程序设计

## Slide 2
第二讲内容
Verilog HDL基本结构
  举例
  模块逻辑功能实现的三种方法
Verilog关键字和标识符
  关键字
  标识符
Verilog数据类型
  数据类型
  常量
  变量

## Slide 3: 回顾verilog基本结构
[例１] 2位比较器
module compare2 ( equal,a,b);
output equal;
input [1:0] a,b;
assign equal = ( a = = b ) ? 1:0;
/ * 如果a等于b，则equal 为1，否则为0 * /
endmodule
a | b | equal
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a[0] | a[1] | b[0] | b[1] | equal

## Slide 4: 逻辑功能定义
在Verilog 模块中有3种方法可以描述电路的逻辑功能：
(1)用assign 语句
assign x = ( b & ~c )；
连续赋值语句
常用于描述组合逻辑
门元件例化
模块元件例化
例化元件名
门元件关键字
(2)用元件例化（instantiate）
and myand3( f,a,b,c)；
注1：元件例化即是调用Verilog HDL提供的元件；
注2：元件例化包括门元件例化和模块元件例化；
注3：每个实例元件的名字必须唯一！以避免与其它调用元件的实例相混淆。
注4：例化元件名也可以省略！

## Slide 5: 逻辑功能定义——元件实例化
module trist1(out,in,enable);
output out;
input in, enable;
mytri tri_inst(out,in,enable);
endmodule
module mytri(out,in,enable);
output out;
input in, enable;
assign out = enable? in:’bz;
/ * 如果enable为1，则out = in，否则为高阻态 * /
endmodule
[例2] 三态驱动器
例化元件名
子模块名
顶层模块
子模块
模块元件例化
模块元件例化——顶层模块（trist1）调用由某子模块（mytri）定义的实例元件（tri_inst）来实现某功能。

## Slide 6: 逻辑功能定义——块语句
(3)用 “always” 块语句
always @(posedge clk) // 每当时钟上升沿到来时执行一遍块内语句
begin
if(load)
out = data; // 同步预置数据
else
out = data + 1 + cin; // 加1计数
end
结构说明语句
注1：“always” 块语句常用于描述时序逻辑，也可描述组合逻辑。
注2：“always” 块可用多种手段来表达逻辑关系，如用if-else语句或case语句。
注3： “always” 块语句与assign语句是并发执行的， assign语句一定要放在“always” 块语句之外！

## Slide 7: Verilog HDL完全体模板
Verilog HDL模块的模板
module <顶层模块名> (< 输入输出端口列表>) ；
output 输出端口列表；
input 输入端口列表；
//（1）使用assign语句定义逻辑功能
wire 结果信号名；
assign <结果信号名> = 表达式 ；
//（2）使用always块定义逻辑功能
always @(<敏感信号表达式>)
begin
//过程赋值语句
//if语句
// case语句
// while,repeat,for循环语句
// task,function调用
end
endmodule

## Slide 8: Verilog关键字
关键字——事先定义好的确认符，用来组织语言结构；或者用于定义Verilog HDL提供的门元件（如and，not，or，buf）。
用小写字母定义！
——如always，assign，begin，case，casex，else，end，for，function，if，input，output，repeat，table，time，while，wire
用户程序中的变量、节点等名称不能与关键字同名！

## Slide 9: Verilog关键字
Verilog HDL关键字
edge
else
end
endcase
endfunction
endprimitive
endmodule
endspecify
endtable
endtask
event
for
force
forever
fork
function highz0
highz1
if
ifnone
initial
inout
input
integer
join
large
macromodule
medium
module
nand
negedge
nor not
notif0
notif1
nmos
or
output
parameter
pmos
posedge
primitive
pulldown
pullup
pull0
pull1
and
always
assign
begin
buf
bufif0
bufif1
case
casex
casez
cmos
deassign
default
defparam
disable

## Slide 10: Verilog关键字
Verilog HDL关键字（续）
tri0
tri1 vectored
wait
wand
weak0
weak1
while
wire
wor
xnor
xor
rcmos
real
realtime
reg
release
repeat
rnmos
rpmos
rtran
rtranif0
rtranif1
scalared
small
specify
specparam
strength
strong0 strong1
supply0
supply1
table
task
tran
tranif0
tranif1
time
tri
triand
trior
trireg

## Slide 11: Verilog标识符
标识符
任何用Verilog HDL语言描述的“东西”都通过其名字来识别，这个名字被称为标识符。
如源文件名、模块名、端口名、变量名、常量名、实例名等。
标识符可由字母、数字、下划线和$符号构成；但第一个字符必须是字母或下划线，不能是数字或$符号！
在Verilog HDL中变量名是区分大小写的！
合法的名字：
  A_99_Z
  Reset
  _54MHz_Clock$
  Module
不合法的名字：
  123a
  $data
  module
  7seg.v
标识符不能与关键字同名！

## Slide 12: Verilog数据类型
数据类型是用来表示数字电路中的数据存储和传送单元。
Verilog HDL中共有19种数据类型；
其中4个最基本的数据类型为：
  integer型
  parameter型
  reg型
  wire型
其它数据类型：large型、medium型、 scalared型、 small型、time型、tri型、tri0型、tri1型、triand型、trior型、trireg型、vectored型、wand型、wor型等

## Slide 13: 常量
在程序运行过程中，其值不能被改变的量，称为常量。
  数字（包括整数，x和z值，负数）
  parameter常量（或称符号常量）
整数型常量（常数，整数）
常数中的Ｘ和Z
负数
parameter常量

## Slide 14: 常量
表 达 方 式 | 说 明 | 举 例
<位宽> ’<进制> <数字> | 完整的表达方式 | 8’b11000101或8 ’hc5 8’b1100_0101
<进制> <数字> | 缺省位宽，则位宽由机器系统决定，至少32位 | hc5
<数字> | 缺省进制为十进制，位宽默认为32位 | 197
(1)整数型常量（即整常数）的4种进制表示形式：
  二进制整数（b或B）；
  十进制整数（d或D）；
  十六进制整数（h或H）；
  八进制整数（o或O）。
注：这里位宽指对应二进制数的宽度。

## Slide 15: 常量
(2)x和z值
  x表示不定值，z表示高阻值；
8’b1001xxxx或8 ’h9x
8’b1010zzzz或8 ’haz
  每个字符代表的二进制数的宽度取决于所用的进制；
  当用二进制表示时，已标明位宽的数若用x或z表示某些位，则只有在最左边的x或z具有扩展性！为清晰可见，最好直接写出每一位的值！
    [例]8’bzx = 8’bzzzz_zzzx
    [例]8’b1x = 8’b0000_001x
  “？”是z的另一种表示符号，建议在case语句中使用？表示高阻态z
    [例] casez (select)
    4’b???1: out = a;
    4’b??1?: out = b;
    4’b?1??: out = c;
    4’b1???: out = d;
    endcase

## Slide 16: 常量
(3)负数
  在位宽前加一个减号，即表示负数
  如：-8’d5 //5的补数，= 8‘b11111011
  减号不能放在位宽与进制之间，也不能放在进制与数字之间！
  8 ’ d-5 //非法格式
为提高可读性，在较长的数字之间可用下划线_隔开！但不可以用在<进制>和<数字>之间。
如：16‘b1010_1011_1100_1111 //合法
8‘b_0011_1010 //非法
当常量未指明位宽时，默认为32位。
  10 = 32‘d10 = 32’b1010
  -1 = -32’d1 = 32’b1111……1111 = 32’hFFFFFFFF

## Slide 17: 常量
(4)parameter常量（符号常量）
  用parameter来定义一个标识符，代表一个常量——称为符号常量
参数型数据的确认符
parameter 参数名1 = 表达式,参数名2 = 表达式, ……；
  每个赋值语句的右边必须为常数表达式，即只能包含数字或先前定义过的符号常量！
  parameter addrwidth = 16； //合法格式
  parameter addrwidth = datawidth*2； //非法格式
  常用参数来定义延迟时间和变量宽度。
  可用字符串表示的任何地方,都可以用定义的参数来代替。
  参数是本地的，其定义只在本模块内有效。
  在模块或实例引用时，可通过参数传递改变在被引用模块或实例中已定义的参数！
赋值语句表
  const double a = 3.14;
  int i= 2;
  const double b= i * a;

## Slide 18: 参数常量的使用
  模块实例引用时参数的传递——方法之一：
利用defparam定义参数声明语句！
defparam 例化模块名.参数名1 = 常数表达式,
例化模块名.参数名2 = 常数表达式, ……；
  defparam语句在编译时可重新定义参数值。
  可综合性问题：一般情况下是不可综合的。
  提示：不要使用defparam语句！在模块的实例引用时可用“#”号后跟参数的语法来重新定义参数。

## Slide 19: 参数常量的使用
[例]
module mod ( out, ina, inb);
…
parameter cycle = 8, real_constant = 2.039,
file = “/user1/jmdong/design/mem_file.dat”;
…
endmodule
module test;
…
mod mk(out,ina,inb); // 对模块mod的实例引用
defparam mk.cycle = 6, mk.file = “../my_mem.dat”; // 参数的传递
…
endmodule
被引用模块
参数名
例化模块名

## Slide 20: 参数常量的使用
[例]
module mod ( out, ina, inb);
…
parameter cycle = 8, real_constant = 2.039,
file = “/user1/jmdong/design/mem_file.dat”;
…
endmodule
module test;
…
mod # (5, 20, “../my_mem.dat”) mk(out,ina,inb); // 对模块mod的实例引用
…
endmodule
  模块实例引用时参数的传递——方法之二：利用特殊符号“#”
被引用模块
参数的传递
必须与被引用模块中的参数一一对应！
被引用模块名 # （参数1,参数2,…）例化模块名（端口列表）；

## Slide 21: 变量
在程序运行过程中，其值可以改变的量，称为变量。
其数据类型有19种，常用的有3种：
  网络型（nets type）
  寄存器型（register type ）
  数组（memory type）
nets型变量
定义——输出始终随输入的变化而变化的变量。 表示结构实体（如门）之间的物理连接。
常用nets型变量：
  wire，tri：连线类型（两者功能一致）
  wor，trior：具有线或特性的连线（两者功能一致）
  wand，triand：具有线与特性的连线（两者功能一致）
  tri1，tri0：上拉电阻和下拉电阻
  supply1，supply0：电源（逻辑1）和地（逻辑0）

## Slide 22: 变量
wire型变量
  最常用的nets型变量，常用来表示以assign语句赋值的组合逻辑信号。
  模块中的输入/输出信号类型缺省为wire型。
  可用做任何方程式的输入，或“assign”语句和实例元件的输出。
wire 数据名1,数据名2, ……,数据名n;
wire[n-1:0] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
或 wire[n:1] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
每条总线位宽为n
共有m条总线
wire型向量（总线）

## Slide 23: 变量
定义——对应具有状态保持作用的电路元件（如触发器、寄存器等）,常用来表示过程块语句（如initial，always，task，function）内的指定信号 。
常用register型变量：
  reg：常代表触发器
  integer：32位带符号整数型变量
  real：64位带符号实数型变量
  time：无符号时间变量
纯数学的抽象描述
register型变量

## Slide 24: 变量
reg型变量
  定义——在过程块中被赋值的信号，往往代表触发器，但不一定就是触发器（也可以是组合逻辑信号）！
reg 数据名1,数据名2, ……,数据名n;
reg[n-1:0] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
或 reg[n:1] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
每个向量位宽为n
共有m个reg型向量
  [例] reg[4:1] regc,regd; //regc,regd为4位宽的reg型向量
reg型向量（总线）

## Slide 25: register型变量 nets型变量
register型变量与nets型变量的根本区别是： register型变量需要被明确地赋值，并且在被重新赋值前一直保持原值。
register型变量必须通过过程赋值语句赋值！不能通过assign语句赋值！
在过程块内被赋值的每个信号必须定义成register型！
Verilog中reg与wire的区别
a
out2
BUFF
b
INV
out1
wire型变量只能生成组合逻辑。 reg型变量既可生成触发器，也可生成组合逻辑。
d
out2
AND2i1
clk
out1
D
Q
DFF

## Slide 26: 变量
定义——由若干个相同宽度的reg型向量构成的数组。
Verilog HDL通过reg型变量建立数组来对存储器建模。
memory型变量可描述RAM、ROM和reg文件。
memory型变量通过扩展reg型变量的地址范围来生成：
reg[n-1:0] 存储器名[m-1:0];
或 reg[n-1:0]存储器名[m:1];
每个存储单元位宽为n
共有m个存储单元
memory型变量——数组
Verilog HDL中的变量名、参数名等标记符是对大小写字母敏感的！
reg[31:0] myreg[31:0];
myreg[0]// 32位位宽的寄存器

## Slide 27: 变量
含义不同
[例] reg[n-1:0] rega；//一个n位的寄存器
reg mema [n-1:0] ；//由n个1位寄存器组成的存储器
必须指明存储单元的地址！
0
n-1
0
n-1
n-2
·
·
·
地址
  赋值方式不同
  一个n位的寄存器可用一条赋值语句赋值； 一个完整的存储器则不行！若要对某存储器中的存储单元进行读写操作，必须指明该单元在存储器中的地址！
[例] rega = 0； //合法赋值语句
mema = 0 ； //非法赋值语句
mema[8] = 1 ； //合法赋值语句
mema[1023:0] = 0 ；//合法赋值语句
memory型变量
与reg型变量的区别

## Slide 28: 作业3
１、用自己的话总结always语句和assign语句的区别
２、请写出下面三个常数的３２位宽的二进制、十进制、八进制、十六进制数的表示。
６５５３４
－５
所有１６的倍数 （不用八进制）
３、用自己的话总结reg类型变量和wire类型变量的区别
4、完成第三页PPT中的真值表
要求：发送至邮箱：qiankund@nankai.edu.cn
文件名，邮件主题名：学号_姓名_作业3.doc/pdf
截至时间：下次上课之前（周五下午16：00之前）